## Slide 1: OpenCVによる画像処理を用いた 自動追従車両の作成 (中間発表)
専門学校湖東カレッジ 宮島 智紀

## Slide 2: 目次
全体像
テーマを決めた理由・目的
これまでの進捗
これからの予定

## Slide 3: 全体像

## Slide 4: 最終目標
自走し、自動で目標物を追従する車両の製作
  pythonとOpenCVによる画像処理と機械制御により実現する
  プログラムだけでなくハードウェア・電子回路の設計・製作も行う

## Slide 5: 全体の構成
RaspberryPiを用いて制御する
画像処理をするには処理能力が足りない
PCと接続し、メインの処理はPCで行う
RaspberryPiとPCの接続はLANを用いる
旋回は左右のタイヤの回転差で行う
ラズパイ
PC
モータ
カメラ
センサ等
LANを通じて無線接続
物理的に接続

## Slide 6: テーマを決めた理由・目的

## Slide 7: テーマを決めた理由
OpenCVに触れてみたい
電子工作的なことをしたい
機械制御に興味がある
ハードウェアを用いた製作をしたい

## Slide 8: 卒業研究の目的
ハードウェアの設計・製作をする
回路の設計・製作をする
pythonとOpenCVを用いた制御・画像処理をする

## Slide 9: これまでの進捗

## Slide 10: できたこと
車両を走らせるところまで

## Slide 11: やったこと
RaspberryPiのセットアップ
モータの選定
モータを回すための部品の選定
回路作成
モータを回すためのプログラムの作成

## Slide 12: モータの選定
車両全体の条件・要件
  速度 : 4 (km/h)
  重量 : 0.5 (kg)
  タイヤの直径 : 5.8 (cm)
  停止状態から最高速度までにかかる時間 : 0.5 (sec)

## Slide 13: モータの選定
なんやかんやして……

## Slide 14: モータの選定
PWN12EB12CBに決定
必要な出力
  トルク : 20 (gf･cm)
  回転速度 : 500 (rpm)
必要なモータのスペック
  トルク : 1.57 (gf･cm)
  回転速度 : 6,350 (rpm)

## Slide 15: 周辺部品の選定
モータドライバ : TB6643KQ
電源 : 9V電池2本
dcdcコンバータ : SI-8008HFE使用のスイッチング電源キット

## Slide 16: 回路作成

## Slide 17: モータを回すためのプログラム作成

## Slide 18: これからの予定

## Slide 19: これからの予定
電源どうしましょう
画像処理
  トラッキングなど
モータの制御
  PID制御とかやりたい
余裕があれば距離センサの搭載

## Slide 20: ご清聴ありがとうございました